PROJEKT BUDOWLANY

DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU KOTŁOWNI I PRALNI

KAT. OBIEKTU: XVIII

LOKALIZACJA:

Białystok, ul. Baranowicka 203

dz. ew. nr: 1575/10, obręb ew. nr 18, Bojary.

INWESTOR:

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA:

mgr inż. Krzysztof Rozbicki

uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

upr. nr: PDL/0023/OWOK/08

BIAŁYSTOK

25 czerwca 2017

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa/spis zawartości projektu................................................................1-2

- Oświadczenie projektanta..........................................................................................3

- Ekspertyza techniczna...............................................................................................4

- Uprawnienia projektanta i sporządzającego ekspertyzę techniczną……………….........................................................................................5-6

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów.................................................7

- Informacja BIOZ....................................................................................................8-10

- Opis techniczny

  - Do planu sytuacyjnego........................................................................................11

  - Do projektu architektoniczno-budowlanego...................................................12-22

- Rysunki…………………………………………………………………………………….23

A-1 Plan sytuacyjny ...........................................................................................................24

A-2 Inwentaryzacja – elewacja wschodnia i północna........................................................25

A-3 Inwentaryzacja – elewacja zachodnia i południowa.....................................................26

A-4 Inwentaryzacja – rzut i przekrój A-A .......................................................................27-28

- Detale architektoniczne

D-1 Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej

D-2 Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże

D-4 Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe. Pas krawędziowy

D-5 Zbrojenie narożników

D-6 Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien, drzwi)

D-7 Cokół z dociepleniem piwnicy o niewielkim zagłębieniu w gruncie – przekrój pionowy

D-8 Połączenie systemu dociepleniowego Baumit z ościeżnicą okna osadzonego poza płaszczyzną muru – przekrój poziomy

D-9 Połączenie systemu dociepleniowego Baumit z podokiennikiem zewnętrznym – przekrój pionowy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Oświadczam, że projekt budowlany:

DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU KOTŁOWNI I PRALNI

zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, dz. nr: 1575/10,

obręb ew. nr 18

dla:	Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BIAŁYSTOK

25 czerwca 2017

Ekspertyza techniczna

do projektu budowlanego docieplenia ścian budynku kotłowni i pralni zlokalizowanego  przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku,

dz. ew. nr: 1575/10, obręb ew. nr 18.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczonym.

Na podstawie oględzin przeprowadzonych w czerwcu 2017 roku oceniam stan techniczny budynku na zadowalający i umożliwiający wykonanie następujących prac budowlanych:

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm EPS 70-040 FASADA oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą BSO.

- wykonanie docieplenia cokołów budynku styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8 cm (10 cm poniżej terenu) oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą BSO (zaleca się zastosowanie wyprawy tynkarskiej mozaikowej).

Ww. prace budowlane nie wpłyną niekorzystnie na konstrukcję i bezpieczeństwo obiektu.

BIAŁYSTOK

25 czerwca 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU

KOTŁOWNI I PRALNI

LOKALIZACJA:

Białystok, ul. Baranowicka 203

dz. ew. nr: 1575/10, obręb ew. nr 18

INWESTOR:

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA:

mgr inż. Krzysztof Rozbicki

uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

upr. nr: PDL/0023/OWOK/08

BIAŁYSTOK

25 czerwca 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporządzenia planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace przy realizacji robót budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy realizować w zakresie przepisów BHP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA BUDOWNICTWA l PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DNIA 27 MARCA 1972 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA l HIEGIENY PRACY PRZY   WYKONYWANIU   ROBÓT   BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH  l ROZBIÓRKOWYCH .

- Zakres robót.

W zakres robót wchodzą roboty budowlane polegające na dociepleniu istniejącego budynku kotłowni i pralni styropianem, wykończenie elewacji wyprawą tynkarską cienkowarstwową, demontaż i montaż obróbek blacharskich.

- Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji bądź rozbiórce.

Na terenie inwestycji nie występują budynki, które podlegają rozbudowie, adaptacji bądź rozbiórce.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

  - Elementy konstrukcji i wykończenia budynku – niebezpieczeństwo upadku lub uderzenia spadającym przedmiotem,

  - całość robót – niebezpieczeństwo związane z pracującymi maszynami i urządzeniami, a w szczególności będącymi w ruchu, ich elementami oraz  możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia obudowy urządzeń lub izolacji kabli zasilających.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP oraz udzielić im informacji dotyczącej odpowiednich służb i sposobu ich zawiadomienia w razie wystąpienia zagrożeń lub wypadków, a także określić drogi i sposób ewakuacji.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić warunki 	ogólne BHP a w szczególności:

  - ogrodzenie, tablice informujące o niebezpieczeństwie, zabezpieczenia miejsc pracy np.: barierki, krawężniki, zadaszenia ochronne,

  - środki zabezpieczenia indywidualnego np.: kaski, odzież ochronna, osłony, pasy asekuracyjne,

  - wyznaczenie stref niebezpiecznych , placów składowych i ciągów komunikacji technologicznej na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie budowy,

  - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla potrzeb osób
pracujących i przebywających na budowie,

  - zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu i wyjazdu z budowy,

  - opracowanie odpowiednich instrukcji obsługi maszyn i urządzeń i umieszczenie ich w widocznym miejscu w pobliżu maszyn i urządzeń,

  - zapewnienie możliwości udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wypadku na budowie,

  - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP,

  - przestrzeganie konieczności badań okresowych pracowników (w szczególności przy pracach na wysokości).

  - elementy umożliwiające sprawną ewakuację np.: antypoślizgowe elementy rusztowań, tymczasowe utwardzenia dojść, odpowiednie drabiny i pochylnie,

  - odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych.

OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia ścian budynku kotłowni i pralni zlokalizowanego przy ul. Baranowickiej 203, na dz. nr: 1575/10 w Białymstoku oraz dobór kolorystyki elewacji.

- Zagospodarowanie działki – stan istniejący

Zamierzona inwestycja nie wymaga zmiany istniejącego stanu zagospodarowania działki, tj. układu komunikacyjnego, zieleni, przyłączy instalacyjnych. Nie przewiduje się również adaptacji czy rozbiórek.

- Zagospodarowanie działki – stan projektowany

Układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni – istniejące. Brak urządzeń budowlanych związanych z przedmiotowym obiektem.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

Ze względu na brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu, wielkości określających poszczególne powierzchnie nie podaje się.

- Konserwacja zabytków

Teren inwestycji oraz budynek nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Nie dotyczy.

- Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska ani higieny oraz zdrowia użytkowników.

- Kolizje z infrastrukturą techniczną

Projektowane docieplenie nie spowoduje kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

- Obszar oddziaływania

Projektowane docieplenie nie zmieni obszaru oddziaływania obiektu objętego opracowaniem.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

  - Podstawa opracowania.

    - Sugestie Inwestora.

    - Wizja w terenie połączona z oględzinami przedmiotowego budynku.

    - Instrukcja wykonywania dociepleń materiałami firmy BAUMIT.

  - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projekt zakłada docieplenie budynku kotłowni i pralni.

  - Charakterystyczne parametry techniczne

Obiekt stanowiący przedmiot opracowania jest parterowym budynkiem przemysłowym wykonanym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczonym. Układ ścian nośnych - krzyżowy

Ściany konstrukcyjne: murowane gr. 42 cm.

Ściany zewnętrzne osłonowe: murowane gr. 42 cm.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: murowane gr. 24÷30 cm.

Ściany wewn. działowe: murowane gr. 11÷20 cm.

Stropy: betonowe płyty prefabrykowane gr. 14 cm.

Dach: płaski, dwuspadowy z zewnętrznym odprowadzeniem wód opadowych. Pokrycie dachowe – 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku.

Obróbki blacharskie: podokienniki oraz obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej częściowo skorodowanej. W związku ze zmianą grubości ścian od zewnątrz obróbki należy zdjąć i wymienić na nowe, gdyż te nie kwalifikują się do ponownego użytku.

Gabaryty budynku:

- wysokość..........................................4,60 m

- szerokość .......................................15,02 m

- długość............................................31,86 m

- kubatura......................................2200,00 m³

- pow. zabudowy.............................478,63 m²

  - Rozwiązania projektowe

    - Planowane usprawnienia związane z dociepleniem

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm

EPS 70-040 FASADA oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą BSO.

- wykonanie docieplenia ścian cokołów budynku styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8 cm (10 cm poniżej terenu) oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą BSO (zaleca się zastosowanie wyprawy tynkarskiej mozaikowej).

Do docieplenia ścian budynku stosuje się metodę lekką – mokrą metodą BSO w systemie BAUMIT lub innym, z tynkami akrylowymi lub innymi.

Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać złożonym systemem izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS – Esternal Thermal Insulation Composite System). Jest to nowa obowiązująca nazwa  systemu BSO (bezspoinowy  system ociepleń) lub inaczej nowa nazwa  metody lekkiej mokrej.

DOCIEPLENIE BUDYNKU

Ze względu na panujące w terenie specyficzne warunki atmosferyczne (wysoka wilgotność i zanieczyszczenie powietrza), widoczne zagrzybienia i zaglonienia elewacji zaleca się metodę lekką-mokrą z atestami potwierdzającymi zabezpieczenie elewacji od zagrzybień i zaglonień.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

    - Wymagania ogólne

Przed rozpoczęciem robót związanych z dociepleniem elewacji powinny być  zakończone zabezpieczone wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku. Wyschnięte powinny być wszelkie zawilgocenia, zapewnione  odprowadzenie wody opadowej poza  lico ścian. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej .

Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C. W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne siatki na rusztowania.

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce.

Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać.

    - Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (kurz, pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem, nawet z użyciem detergentów).

W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć.

Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować środkiem np.: Baumit TiefenGrund. Podłoża, na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka neutralizującego np.: Baumit SanierLosung ( roztwór do usuwania grzybów i alg). Nie jest konieczne spłukiwanie roztworu. Po  wyschnięciu powierzchni nie powinien być widoczny połysk.

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.

Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek.

Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy wzmocnić podłoże. Zastosować  technologię mocowania styropianu  kotwami np.: Baumit  StarTrack.

Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi).

Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości.

    - Mocowanie płyt styropianowych

Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych.

Rysunek  1. Ułożenie płyt izolacji termicznej .

Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedna do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.

    - Nakładanie kleju

Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty, jak również pasmem, wzdłuż obrzeża.

Rysunek 2. Schemat rozmieszczenia  zaprawy klejowej.

Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast 3 punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni.

Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu.

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału.

Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć.

Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm . Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego.

    - Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych

Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie łączników mechanicznych ( kołków/dybli ). Zaleca się zastosować łączniki np.: EJOTHERM STR U – łącznik tworzywowo – metalowy z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych. Trzpień stalowy wkręcany. Zastosować dodatkowo thermo–dyble – zaślepki np.: Ejotherm STR EPS – białe. W strefie krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków rozporowych niż na pozostałej powierzchni ściany .

| Ilość zużycie łączników mechanicznych na 1 m² | Zalecenia |
| --- | --- |
| Strefa wysokości (m) | Krawędź | Powierzchnia |
| 0-8 | 8 | 6 |
| 8-20 | 10 | 6 |
| >20 | 14 | 6 |

Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość  zgodną  z rodzajem łącznika . Długość łącznika jest sumą następujących wymiarów:

Głębokość zakotwienia danego łącznika:

grubość ew. tynku starego

+ grubość warstwy kleju/zaprawy

+ grubość płyty izolacyjnej

= długość łącznika

Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosować łączniki z krótką strefą rozporową. Dla ścian murowanych  stosowane są łączniki z długą strefą rozporową.  Długość i średnica łączników mechanicznych zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysokości i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź ). Mocowanie  wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Należy zastosować równomierny rozstaw kołków. Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami, bez użycia udaru.

W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosować technologię montażu łączników z wykorzystaniem tzw. termodybli.

Technologia  zapobiega powstawaniu śladów w miejscach kołkowania tzw. „efekt biedronki”.

Technologia polega na zagłębionym zamontowaniu łącznika, a miejsce zagłębienia zostaje wypełnione zaślepką wykonaną z tego samego materiału termoizolacyjnego. Następuje redukcja mostków termicznych w miejscu osadzenia łączników i zapobiega powstaniu śladów widocznych po ich zamocowaniu.

    - Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy zatopić w zaprawie szpachlowej pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku.

Naroża przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych w zaprawie klejowej.

Rysunek 3. Zbrojenie diagonalne.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od ich przyklejenia.

W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne.

Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10cm.

Na wszystkich  narożnikach zewnętrznych zastosować  narożniki z siatką zbrojącą.

    - Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego np.: Baumit UniPrimer lub Baumit Premium Primer  pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.

Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym a w przypadku tynków o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy.

Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków.

Należy zastosować  tynk o następujących parametrach:

- faktura baranek , 1,5 mm; 2 mm; 3mm, kornik 2 mm; 3 mm,

- rodzaj tynku: nanoporowy , silikonowy, silikatowy, akrylowy , mineralny malowany

farbą nanoporową,

- odporny na działania czynników atmosferycznych i na zabrudzenia,

- ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia,

- wysoce paro przepuszczalny, μ = ok. 25 – 40 – dla tynku silikatowego

- niepalny – dla tynku mineralnego,

Malowania  tynku mineralnego  farbą silikonową  można dokonać po upływie min. 3 dni od jego nałożenia.

    - Elementy uzupełniające – akcesoria systemowe

UWAGA. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE ZASTOSOWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ JEDNEGO PRZYJĘTEGO PRODUCENTA SYSTEMU.

STYKI ELEWACJI Z OTWORAMI OKIENNYMI, DRZWIOWYMI, STYK ELEWACJI Z DACHEM, WYKOŃCZENIE COKOŁU ORAZ POZOSTAŁE DETALE WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMODAWCY I RYSUNKAMI DETALI.

Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej należy zamontować wszelkie elementy detali : narożniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia. Po przygotowaniu podłoża należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w przypadku występowania w innej płaszczyźnie cokołu ( cokół niezlicowany ) należy zastosować listwę cokołową z kapinosem. W tym celu należy wyznaczyć linię z wysokością  cokołu przy pomocy barwionego sznura. Prostą listwę cokołową należy zamocować  w płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków  rozporowych w odstępach 30 cm . Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości materiału termoizolacyjnego.

- krawędzie płyt balkonowych oraz wszelkich elementów budowli narażonych na działanie wody kapiącej można wykończyć profilem. Praktycznej ochronie podlegają wówczas spody balkonów, nadproża okienne i drzwiowe.

- profil przyokienny PCV, samoprzylepny, z  uszczelką rozprężną i siatką zbrojącą do połączenia ocieplenia ze stolarką okienną i drzwiową.

- narożniki ochronne – elementy z PCV, alternatywnie aluminiowe z siatką, wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

Montaż obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych należy wykonać wg załączonych do projektu rysunków i szczegółów. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową.

Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm .

Wszystkie elementy docieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po dociepleniu, winny być zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy również wszystkich elementów ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Wszelkie elementy zewnętrzne na elewacji tj. zwody instalacji odgromowej, tablice informacyjne, wentylatory itp. należy przed wykonaniem docieplenia zdemontować, a ponowny montaż wykonać po zakończeniu prac elewacyjnych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy instalację odgromową  zdemontować.

Ponowne zamontowanie instalacji odgromowej

Do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami stosować skręcane uchwyty. Do instalacji podłączyć metalowe obróbki oraz rynny. Jako przewody odprowadzające należy zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4. Przewody odprowadzające należy układać pod warstwą ocieplenia, którą stanowi styropian. Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić w rurkach winidurowych prowadzonych pod warstwą izolacji termicznej. Przewody odprowadzające należy zakończyć złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach.  Montaż puszek wykonać w opasce budynku. Od złącza do uziomu układać przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją.

Po ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm.

Uwagi i zalecenia

- całość prac wykonać zgodnie z PN

- prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP

- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków  dotyczą:

- zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną

- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich

- przygotowania podłoży

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynków

- wyglądu powierzchni otynkowanych

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków

wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

- zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują              utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany”  system do obrotu i stosowania – w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny

Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych listew kierunkowych.

Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

ODBIÓR ROBÓT

- Odbiorowi podlegają zakończone elementy podlegające zakryciu

- Docieplenie ścian metodą BSO powinno być ułożone bez widocznych prześwitów. Płyty muszą być ułożone w mijankę, a łączniki mechaniczne rozmieszczone symetrycznie. Siatka zbrojeniowa nie może być widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po zakończonym wysychaniu nie może wykazywać pęknięć ani nierówności. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiadać jednorodny, stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości.

- Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealny prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.

- Szczegółowe wymagania dotyczące jakości robót  zgodnie z wytycznymi  Instytutu Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleniowych.

  - Kolorystyka

Zastosowano wzornik kolorystyczny firmy BAUMIT. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia elewacyjnego posiadającego wszelkie aprobaty techniczne, pozwolenia stosowania, itp. Kolorystykę i dobór poszczególnych kolorów uzgodnić z Inwestorem.

  - Zalecenia techniczne

    - Usunąć obróbki blacharskie otworów okiennych i drzwiowych i zastąpić nową obróbką blacharską z blachy powlekanej, z uwzględnieniem grubości warstwy izolacji.

    - Ościeża okienne, drzwiowe docieplić styropianem gr. 2-5 cm (kolor ościeży biały).

    - Stolarka okienna i drzwiowa – bez zmian.

    - Drzwi wejściowe do budynku – bez zmian.

    - Balustrady metalowe – istniejące.

  - Spełnienie wymagań określonych w art. 5, ust. 1, ustawy „Prawo budowlane” poprzez:

    - Zaprojektowanie obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

    - Zaprojektowanie obiektu w sposób zapewniający możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem poprzez spełnienie warunków i wymagań dotyczących użytkowania w zakresie:

      - usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów – nie dotyczy,

      - zaopatrzenia w wodę , energię elektryczną  i cieplną – nie dotyczy

      - wentylacji – nie dotyczy

      - łączności – nie dotyczy

    - Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

    - Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne – nie dotyczy,

    - Warunki BHP – nie dotyczy,

    - Ochronę ludności – nie dotyczy,

    - Ochronę obiektów  wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską – nie dotyczy,

    - Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – nie dotyczy,

    - Spełnienie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich poprzez stosowanie rozwiązań projektowych funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych zapewniających:

      - dostęp do drogi publicznej,

      - możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

      - dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

      - brak uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby poprzez wykorzystanie uzbrojenia technicznego oraz dopuszczonego do stosowania paliwa do celów grzewczych i bytowych,

    - Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

UWAGI:

- Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne.

- Roboty docieplające i kolorystykę ścian wykonywać z rusztowań stojących ustawionych wzdłuż docieplanych ścian.

- Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, zachowując przepisy BHP.

  - Konstrukcja – nie dotyczy

  - Dostęp dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy

  - Wyposażenie budowlano – instalacyjne i techniczne – nie dotyczy

  - Charakterystyka energetyczna obiektu

właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

- ściany zewnętrzne nadziemia.......................................U<0,23 W/(m²K)

- cokół podpiwniczenia....................................................U<0,45 W/(m²K)

  - Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie – nie dotyczy.

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej – projektowane docieplenie nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.

CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONYWAĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH”.

RYSUNKI:

RYSUNEK A-1

– PLAN SYTUACYJNY